- Quest MK2-8E rev.3

- Quest MK2-8E APB rev.3

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

И

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Назначение

Контроллер Quest MK2-8E rev.3 (Quest MK2-8E APB rev.3) – это электронный модуль, предназначенный для:

•	управления доступом в жилые и производственные помещения;

•	учета событий (например, времени прохода).

Контроллер поддерживает работу в следующих режимах:

•	двухдверной конфигурации;

•	однодверной конфигурации;

•	регистрации рабочего времени сотрудников, без подключения к контроллеру исполнительных устройств.

Контроллер обрабатывает информацию, поступающую со считывателя, и с помощью встроенных реле осуществляет управление подключенными к нему исполнительными устройствами, например:

•	электромагнитными замками или защелками,

•	электромеханическими замками,

•	шлагбаумами и турникетами и т.д.

Контроллер Quest MK2-8E APB rev.3 поддерживает функцию запрета повторного прохода в одном направлении (контроллеры Anti-Pass-Back) в режиме однодверной конфигурации. В исполнении Quest APB контроллер имеет один банк ключей, общий для обоих считывателей; при этом сохраняется функция, при которой каждый из считывателей управляет собственным реле.

Quest MK2-8E rev.3 (Quest MK2-8E APB rev.3) – это обновленная версия контроллера Quest Revision 3, обладающая всеми его характеристиками и свойствами. Отличительной особенностью контроллера Quest MK2-8E rev.3  (Quest MK2-8E APB rev.3) является исполнение контроллера в металлическом корпусе, который содержит два блока питания. Эти блоки позволяют контроллеру и внешнему исполнительному устройству автономно работать от резервных источников питания (аккумуляторных батарей), а также выполняют функцию зарядного устройства для аккумуляторных батарей.

Подключение и программирование платы контроллера Quest Revision 3 подробно описано в инструкции по монтажу и настройке данного контроллера (входит в комплект поставки).

- Технические характеристики устройства

| Напряжение питания | (220-240) В, (50±5) Гц |
| --- | --- |
| Выходное напряжение каждого БП для подключаемой нагрузки | (12±0,1)В |
| Номинальный ток нагрузки каждого БП | 2,8А |
| Тип подключаемой аккумуляторной батареи | 12В |
| Защита аккумуляторной батареи от неправильного включения | Электронная |
| Защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда | Порог отключения 11В |
| Защита от короткого замыкания | Электронная |
| Защита от перегрузки по току | Электронная |
| Защита от перенапряжения | Предохранитель самовосстанавливающийся |
| Ток заряда аккумуляторной батареи не более | 1,5А |
| Индикация рабочих режимов | Светодиодная, подсветка клавиш |
| Потребляемый ток платы контроллера: |  |
| в режиме ожидания не более | 100мА |
| в режиме коммутации не более | 500мА |
| Кол-во подключаемых считывателей | 2 |
| Кол-во управляемых реле | 2 |
| Параметры реле: |  |
| коммутируемое напряжение не более | 30В постоянного тока |
| коммутируемый ток не более | 3А |
| время срабатывания реле (программируется) | от 0,5с до 25с |
| Макс. количество контроллеров в сети для каждой из веток RS485 | 63 |
| Макс. время опознавания ключа (на 8000 ключей) | 1,3 с |
| Температура окружающей среды | от +2C до +40C |
| Относительная влажность (при температуре +20C) не более | 90% |
| Габариты | 350х240х75 мм |

- Внешний вид и краткое описание контроллера

Quest MK2-8E rev.3  (Quest MK2-8E APB rev.3) представляет собой металлический бокс со съёмной крышкой (см. рис. 1), внутри которого размещена плата контроллера и закреплены два блока питания БП1 и БП2. Блоки предназначены для обеспечения раздельного бесперебойного питания контроллера и исполнительных устройств, например, замков, а также осуществляют зарядку резервных аккумуляторных батарей при работе от сети 220В.

В блоках питания реализован ряд защитных функций.

- Защита от короткого замыкания в цепи подключаемых устройств в основном и резервном режимах – электронная с автоматическим возвратом в номинальный режим после устранения неисправности.

- Защита от перегрузок – при превышении максимального допустимого тока в цепи подключаемых устройств ограничивает его до безопасной величины.

- Защита от перенапряжения – при превышении выходного напряжения выше установленного значения отрабатывает предохранитель, вследствие чего отключается подача напряжения от блока питания к подключаемым устройствам.

- Защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда – при уменьшении выходного напряжения аккумуляторной батареи ниже установленного значения от неё будут отключены потребляющие устройства до восстановления напряжения сети.

- Защита аккумуляторной батареи от неправильного включения – при несоблюдении полярности включения.

Рис. 1. Quest MK2-8E rev.3 (Quest MK2-8E APB rev.3)

- Подключение

Подключите исполнительные устройства к блоку питания БП2 с помощью колодки К3 (рис. 1).

Провода питания 220В подключите к колодке К1 согласно рисунку 1. После проверки правильности выполненных соединений включите тумблеры питания Т1 и Т2. При правильном подключении засветятся зелёные светодиоды тумблеров, зеленые индикаторы И1 и И2 блоков питания (присутствие напряжения на входе БП), а также красные индикаторы И3 и И4.

Установите аккумуляторные батареи (не входят в комплект поставки) в корпус Quest MK2-8E rev.3  (Quest MK2-8E APB rev.3) и подключите к ним провода П1 и П2 от блоков питания БП1 и БП2. Провод красного цвета соединяется с плюсовой клеммой батареи, а чёрного цвета – с минусовой.

Внимание! Все работы по подключению необходимо производить при выключенном питании 220В и отключенных аккумуляторных батареях, так как при отключении сетевого напряжения блоки питания переходят в резервный режим и продолжают поддерживать напряжение 12В на выходе (светится красный светодиод).

Внимание! В случае использования электомеханических и электромагнитных замков в качестве исполнительных устройств их питание необходимо осуществлять строго от БП2 во избежание помех по питанию контроллера Quest, питание которого осуществлется от БП1.

- Монтаж

Установите корпус контроллера на высоте 1,2 – 1,4 метра от пола. Высота и место установки контроллера определяется удобством дальнейшего технического обслуживания. Место крепления корпуса должно быть достаточно прочным, что бы выдержать вес корпуса с учетом резервных аккумуляторов.

Не рекомендуется устанавливать контроллер в труднодоступном месте, слишком низко или слишком высоко. Однако возможна любая установка, в том числе, скрытая. Например, над подвесным потолком.

Не допускается крепление Quest MK2-8E rev.3  (Quest MK2-8E APB rev.3) в углубления, ниши, на ковровые или другие мягкие покрытия, чтобы не ограничивать доступ воздуха в вентиляционные отверстия.

- Световая индикация Quest MK2-8E rev.3 (Quest MK2-8E APB rev.3)

| Тумблер питания | Индикатор | Описание |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Блок питания работает от сети 220В, заряжается аккумуляторная батарея. |
|  |  |  | Блок питания работает от сети 220В, на выходе блока питания отсутствует напряжение 12В. Внимание! Данная комбинация сигнализирует о том, что неисправен блок питания или сработала защита от некорректного подключения. |
|  |  |  | Напряжение сети 220В отсутствует. Блок питания работает от аккумуляторной батареи. |
|  |  |  | Блок питания неисправен или сработала защита, например, из-за неправильного подключения внешнего потребителя. |
|  |  |  | Напряжение сети 220В отсутствует. Низкий заряд аккумуляторной батареи (напряжение понизилось до 10,3В). |

Обозначения:

|  | зеленый светодиод |  | светодиод (тумблер питания) светится |
| --- | --- | --- | --- |
|  | красный светодиод |  | светодиод (тумблер питания) не светится |
|  | тумблер питания |  |  |

- Процедура замены аккумуляторной батареи

Чтобы заменить аккумуляторную батарею на новую, с помощью отвертки открутите фиксирующие винты крышки бокса. Снимите крышку. Отсоедините провода блока питания от клемм батареи и извлеките старую батарею из изделия. Установите новую батарею на штатное место и подключите провода блока питания к клеммам батареи соблюдая полярность. После этого закройте крышку бокса и зафиксируйте её винтами.

Внимание! В случае замены аккумуляторных батарей при отсутствии входного напряжения 220В, возобновление работы блоков питания, в том числе от новых аккумуляторных батарей, возможно только после появления входного напряжения 220В.

- Указания по технике безопасности

После транспортировки при отрицательной температуре Quest MK2-8E rev.3  (Quest MK2-8E APB rev.3) необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 2-3 часов, не вынимая из упаковки.

Будьте осторожны! В Quest MK2-8E rev.3  (Quest MK2-8E APB rev.3) имеется опасное для жизни напряжение 220В. Включайте в сеть в соответствии с потребляемым напряжением, согласно прилагаемому к устройству руководству.

Перед использованием проверьте исправность гибкого электрошнура, вилки, подводящих кабелей.

Проверьте исправность электрической розетки.

- Комплектация

| Контроллер Quest MK2-8E rev.3 (Quest MK2-8E APB rev.3) | 1 шт. |
| --- | --- |
| Паспорт (руководство пользователя) Quest MK2-8E rev.3 (Quest MK2-8E APB rev.3) | 1 шт. |
| Инструкция по монтажу и настройке платы контроллера Quest rev.3 | 1 шт. |
| Диоды шунтирующие | 2 шт. |
| Упаковочная тара | 1 шт. |

- Гарантийные обязательства

Корпорация «СКАЙРОС» несет гарантийные обязательства на изделие в течение 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии отметки о реализации гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Гарантийный ремонт не производится, если изделие вышло из строя в случае:

- неправильного подключения;

- несоблюдения требований данного руководства;

- механических повреждений;

- стихийного бедствия.

Фирма-изготовитель имеет право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на его основные технические параметры.

По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ремесленная, д. 17, лит. Н, тел. +7(812) 448-10-02.

В случае необходимости проведения ремонта изделия требуется извлечь из корпуса аккумуляторные батареи и обеспечить сохранность изделия при транспортировке в сервисный центр.

- Свидетельство о приемке

Quest MK2-8E rev.3 (Quest MK2-8E APB rev.3) №_______________соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: февраль 2017	   Штамп ОТК

- Отметка о реализации (продаже)

Дата продажи ________________________		Продавец (подпись) ___________________